OEM-Lambda Eliminator Modul (nur in Verbindung mit Dynojet ® Autotune ®

verwendbar)

Für Kawasaki ZX-14 / ZZR 1400

Abb.  ähnlich !

- Simuliert die original Lambda-Sonde

- Einstellbares AFR von 12.8 – 14.7

- Nicht zugelassen im Geltungsbereich der StVZO !

Merkmale des Moduls

Mittlerweile gibt es diverse Motorsteuergeräte (ECUs), welche in bestimmten Last – und

Drehzahlbereichen (manchmal auch Gangabhängig) ein Signal von der originalen

Lambda-Sonde erwarten. Diese Original-Sonden sind i.d.R. sogenannte Narrowband Sonden,

welche ausgehend von einem AFR 14,68 nur größer oder kleiner 14,68 erkennen können

und dementsprechend ein Signal erzeugen. Einigen Steuergeräten kann man mittels eines Widerstandes ein Lambda 1 simulieren, bei diversen ECUs funktioniert dieses Verfahren aber nicht mehr, weil die ECU ein wechselndes und plausibles Signal erwartet. Für diese ECUs haben wir das Ihnen vorliegende Modul entwickelt.

Das Modul liest via CAN BUS das vom Dynojet ® Autotune ® gemessene AFR

(Air / Fuel Ratio) ein, vergleicht dieses eingelesene AFR mit einem von Ihnen

am Codierschalter vorgegebenen AFR, und erzeugt in Abhängigkeit davon ein

Signal für die ECU. Dafür wird in diesem Modul ein schneller Mokrcocontroller mit

CAN-BUS Treiber verwendet.

Durch Einsatz dieses Moduls regelt die ECU im „closed loop“ Bereich (das ist der Bereich, in dem die ECU nach der original Lambda-Sonde regelt und ein entsprechendes Signal erwartet)

auf das von Ihnen vorgegebene AFR.

Ihre ECU erzeugt dabei KEINE Fehlermeldung.

Wenn Sie z.B. in der Ziel-Tabelle des Dynojet ® Autotune ® ein AFR von 13.2

eingetragen haben, und den Codierschalter am Modul auf „B“ stellen (=AFR 13.2)

so regelt im „closed loop“ Bereich das Modul auf AFR 13.2, und im übrigen Bereich wird

das Dynojet ® Autotune ® dieses erledigen.

Einbau des Moduls

- Suchen Sie einen geeigneten Einbauort in der Nähe Ihres Dynojet ® Autotune ®

Moduls.

WICHTIG: DAS MODUL NICHT DER MOTORABWÄRME ODER ANDEREN WÄRMEQUELLEN AUSSETZEN !!!

- Schalten Sie die Zündung aus !

- Verbinden Sie das BUS Kabel des Moduls mit einem freien BUS Port

Des PCV oder Autotune-Moduls.

- Verbinden Sie den grauen Stecker mit der Kupplung, an der vorher

Ihre originale Lambda-Sonde angeschlossen war.

- Verbinden Sie das schwarze Kabel des  Moduls (-) mit dem Minus-Pol der Batterie und das rot/schwarze Kabel (+) mit geschalteten 12V .

- Fügen Sie vorher in die rot/schwarze Leitung (+) des Moduls eine Sicherung

„500 mA träge“ ein.

- Installieren Sie die LED in Ihrem Fahrzeugcockpit.

ACHTUNG: EIN VERPOLEN FÜHRT ZUR SOFORTIGEN ZERSTÖRUNG

DES MODULS UND KANN MÖGLICHERWEISE AUCH IHR STEUERGERÄT ZERSTÖREN  !!!

Ihr Modul ist jetzt betriebsbereit !

Stellen Sie an dem Drehcodierschalter des Moduls jetzt ihr gewünschtes AFR ein.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Schalterstellung und den zugehörigen AFR-Wert.

0 = 14,7    7 = 13,6     E = 12,9

1 = 14,5    8 = 13,5     F = 12,8

2 = 14,3    9 = 13,4

3 = 14,1    A = 13,3

4 = 13,9    B = 13,2

5 = 13,8    C = 13,1

6 = 13,7    D = 13,0

Empfehlung: Stellen Sie den gleichen Wert ein, welchen sie in der AFR Zieltabelle

Ihres Autotune gewählt haben.

LED:

ROT:     Das tatsächliche AFR ist größer (mager) als das eingestellte AFR

GRÜN:  Das tatsächliche AFR ist kleiner (fett) als das eingestellte AFR

Im Bereich des „closed loop“ Modus sollte die LED zwischen rot und grün wechseln.

Ebenso, wenn das Autotune auf den Zielwert eingeregelt hat (Voraussetzung: Der am Modul eingestellte Wert ist identisch mit der AFR-Vorgabe der Autotune Map)

Technische Daten:

Betriebsspannung : 12V=

Stromaufnahme: max. 40 mA

Zulässiger Temperaturbereich: -10° C  bis 50° C

ACHTUNG: Das Modul ist vergossen und spritzwassergeschützt und kann nicht geöffnet werden !

NACHTRAG:

- Da das Modul Signale des PCV und der ECU auswertet, ist eine GUTE Masseverbindung für den fehlerfreien Betrieb unbedingt erforderlich.

Idealerweise verbinden Sie die (-) Leitung (schwarz) mit dem (-)-Pol der Batterie.

!!! VIELE METALLTEILE HABEN KEINE GUTE MASSEVERBINDUNG !!!