Vmax-Modul

WELLBROCK     W-VM

für Honda VFR 1200    ´10->

- Aufhebung des Höchstgeschwindigkeitsbegrenzers

- ! NICHT ZUGELASSEN IM GELTUNGSBEREICH DER StVZO !

Merkmale des Vmax-Moduls

Durch den ABS-Sensor am Hinterrad wird dem Steuergerät normalerweise die aktuelle Geschwindigkeit übermittelt.

Diese dient zum einen der Ansteuerung des Tachos, zum anderen aber auch zum abregeln der

Höchstgeschwindigkeit ( < ~250 Km/h). Das Vmax-Modul liest daher das Sensorsignal ein,

wertet das Signal in einem Mikrocontroller aus, und gibt ein modifiziertes Signal zur

Steuerelektronik des Motorrades. Die Steuerelektronik des Motorrades wird dadurch keine Geschwindigkeit größer 240 Km/h „sehen“ und deshalb auch nicht abregeln.

Einbau des Moduls

- Suchen Sie einen geeigneten Einbauort (z.B. unter der Sitzbank).

WICHTIG: DAS MODUL NICHT DER MOTORABWÄRME ODER ANDEREN WÄRMEQUELLEN AUSSETZEN !!!

- Schalten Sie die Zündung aus !

- Entfernen sie die obere vordere Verkleidung und klappen sie den Tank hoch.

- Jetzt sehen sie das Motorsteuergerät.

- Ziehen sie das Steuergerät nach oben aus der Halterung heraus, so das die

Stecker zugänglich sind.

- Klemmen sie die Fahrzeugbatterie ab.

- Ziehen sie den schwarzen Stecker vom Steuergerät ab und lokalisieren sie

das  PINK/GRÜNE  Kabel.

- Durchtrennen sie das  PINK/GRÜNE  Kabel ca. 2cm hinter dem Stecker.

- Schieben sie ein ca. 3cm langes Stück Schrumpfschlauch jeweils über das

GELBE  und ROTE  Kabel von der mitgelieferten 3-poligen Buchse.

- Löten sie nun das ROTE Kabel an das PINK/GRÜNE  Kabel vom Steuergerätstecker.

- Löten sie nun das GELBE Kabel an das PINK/GRÜNE  Kabel vom Kabelbaum.

- Ziehen sie von beiden Kabeln den Schrumpfschlauch über die Lötstelle und

erwärmen sie den Schrumpfschlauch so lange, bis er fest Kabel und Lötstelle

umschließt.

- Stecken sie nun den Stecker wieder auf das Steuergerät und montieren sie das

Steuergerät wieder.

14.) Verbinden sie jetzt den 3-poligen Stecker des Moduls mit der soeben installierten

Buchse.

15.) Verbinden Sie das SCHWARZE  Kabel des Moduls (-) mit dem Minus-Pol                                                         der Batterie und das SCHWARZ/ROTE Kabel (+) mit GESCHALTETEN  12V .

Fügen Sie vorher in die rote Leitung (+) des Moduls eine Sicherung

„500mA träge“ ein.

16.) Klemmen sie die Fahrzeugbatterie an und montieren sie ihr Fahrzeug wieder

vollständig.

17.) Schalten sie die Zündung ein. Ihr Fahrzeug sollte jetzt ohne Fehlermeldung

den Selbsttest durchlaufen. Bewegen sie ihr Fahrzeug um zu sehen ob der

Tacho arbeitet. Wenn nicht, schalten sie bitte SOFORT die Zündung aus und

überprüfen sie Verkabelung des Moduls [ insbesondere die Schritte 7.) bis 13.) ]

ACHTUNG: EIN VERPOLEN FÜHRT ZUR SOFORTIGEN ZERSTÖRUNG

DES MODULS UND KANN MÖGLICHERWEISE AUCH IHR STEUERGERÄT ZERSTÖREN  !!!

Wenn ihr Modul jetzt ordnungsgemäß installiert ist, wird ihr Fahrzeug nicht mehr

bei der werksseitig vorgesehenen Geschwindigkeit abregeln !

Um den Originalzustand ihres Motorrades wiederherzustellen, ziehen sie den

3-poligen Stecker des Moduls ab, und stecken den mitgelieferten 3-poligen

Brückenstecker ein.

Technische Daten:

Betriebsspannung : 12-14 VDC

Stromaufnahme: max. 40 mA

Max. Frequenz Drehzahleingang : 600 Hz

Zulässiger Temperaturbereich: -10° C  bis 50° C

ACHTUNG: Das Vmax-Modul ist ein vergossenes und spritzwassergeschütztes  Modul und kann nicht geöffnet werden.

NACHTRAG:

- Da das Vmax-Modul Signale der Sensoren auswertet, ist eine GUTE Masseverbindung für den fehlerfreien Betrieb unbedingt erforderlich.

Idealerweise verbinden Sie die (-) Leitung (rot/schwarz) mit dem (-)-Pol der Batterie.

!!! VIELE METALLTEILE HABEN KEINE GUTE MASSEVERBINDUNG !!!